## Slide 1: Temperatuur en Capaciteit
Axel Nackaerts 16 December 2016
WND 2016

## Slide 2: Overzicht
Inleiding
Temperatuursensor
  Methode en circuit
  Kalibratie
  Toepassing en demo
Capaciteitssensor
  Circuit
  Kalibratie
  Toepassingen

## Slide 3: Temperatuur

## Slide 4: Doelstelling en toepassingen
Ontwerp een temperatuursensor
  voor -40oC tot 85oC
  met 25 mK resolutie voor relatieve metingen
  met ±0.3 K absolute precisie voor absolute metingen
  die 2 jaar kan meten op 10 mAh batterij (meting om de 15 minuten)
  zonder complexe kalibratie voor massaproductie (108 tot 109 stuks/jaar)
Toepassingen
  Bewaking van de koude-keten voor geneesmiddelen
  Als secundaire sensor bij biochemische reacties
  Als secundaire sensor bij drukmetingen
  Als medische thermometer (in beperkt temperatuurbereik)

## Slide 5: Temperatuur meten
Meting van de invloed van temperatuur
  straling
  elektrische materiaaleigenschap (weerstand, spanning, bandgap)
  thermodynamische eigenschap (ruis)
  mechanische materiaaleigenschap (uitzettingscoëfficiënt, csound)
Vaak enkel geldig bij een bepaalde omgevingstoestand
Industrieel wordt meestal een platina weestand van 100Ω bij 0oC of een thermokoppel gebruikt
  een “gewone” Pt100 haalt 0.1% precisie, wij willen 0.018% …
  Pt100 kalibratie

## Slide 6: Band-Gap temperatuursensors (VBE)
VBE heeft een negatieve temperatuurcoëfficiënt: ≈ -2mV/°C

## Slide 7: Band-Gap temperatuursensors (VBE en ΔVBE)
VBE heeft een negatieve temperatuurcoëfficiënt: ≈ -2mV/°C
VBE heeft een positieve tempco (PTAT): ~ 140V/°C @ p=5

## Slide 8: Band-Gap temperatuursensors (VBE / ΔVBE)
Lineare combinatie van deze spanningen: VREF temperatuur onafahenkelijke (bandgap) spanning ·VBE temperatuur afhankelijke spanning
Verhouding is een maat voor de temperatuur

## Slide 9: Het circuit
Meet
Zoom ADC
  een eerste trap die een ruwe meting doet door middel van successive approximation
  een tweede trap die binnen het ruwe resultaat een fijne maar trage meting doet met een delta-sigma converter

## Slide 10: Kalibratieparameters
De verhouding X leidt tot temperatuur
Drie parameters
  “offset” B
  “amplification” A
  “curvature” α
Drie metingen bij drie temperaturen laat toe om deze parameters te bepalen en dus op basis van X de temperatuur te meten

## Slide 11: De NHS3100

## Slide 12: Kalibratie in productie
Verschillende stappen in het testen van een IC
  nakijken en instellen van geheugens
  nakijken van digitale logica
  nakijken van analoge parameters
  kalibratie
Deze testen gebeuren bij twee temperaturen, typisch “kamertemperatuur” (30oC) en hoge temperatuur (85oC)
Er zijn drie parameters, en slechts twee temperaturen
  leg een parameter vast op basis van verschillende metingen (beschouw het als een procesconstante)
  los de vergelijkingen voor de twee overige parameters op
Elke NHS3100 heeft dus unieke parameters

## Slide 13: Ovens en klimaatkasten
Validatie-opstelling nodig om de kalibratie te controleren
Toestellen die een constante temperatuur aanhouden
  Ovens
  Klimaatkasten
  Vloestofbaden
Lange stabilisatietijd vereist (typisch uren)

## Slide 14: De validatie-opstelling
Bord met 8 sockets en 4 Pt100 referentieweerstanden
Geplaatst in een gecalibreerde oven (bereik -20oC tot 85oC)
1 uur wachttijd om thermisch evenwicht te bereiken in de oven
Meting
  weerstand van Pt100 wordt vertaald naar temperatuur
  elke NHS3100 wordt uitgelezen

## Slide 15: De eerste resultaten
Eerste metingen in oven waren niet echt bemoedigend
Zoektocht naar mogelijke oorzaken
Vertrouw geen enkele stap, ook de validatie niet
Chart: Delta Tsen - PT100
| -40 | 0 | 40 | 85
min | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5
max | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5
sample 5002 | 0.58768 | 0.54789 | 0.48431 | 0.45643 | 0.4142 | 0.37794 | 0.39076 | 0.37301 | 0.35498 | 0.3603 | 0.3356 | 0.40476 | 0.384 | 0.44531 | 0.48556 | 0.44372 | 0.38929 | 0.40182 | 0.35027 | 0.38518 | 0.38954 | 0.37527 | 0.37278 | 0.38947 | 0.40234 | 0.43798 | 0.46718 | 0.54155 | 0.57486 | 0.59134 | 0.67989 | 0.70639 | 0.7576 | 0.78173 | 0.86196 | 0.90123 | 0.96772 | 1.0034 | 1.0735 | 1.096 | 1.2165 | 1.2517 | 1.3488 | 1.3835

## Slide 16: Kalibratie van de kalibratie-opstelling
Aankoop van een referentie thermometer
Kalibreer de conversieparameters van de Pt100 weerstanden
Correleer de sockets met de dichtstbijzijnde Pt100

## Slide 17: De uiteindelijke resultaten
Elke stap werd herbekeken
Grootste fout kwam van de validatie opstelling

## Slide 18: Toepassing en demo
Bewaking van de koude-keten
  wegwerp kaartjes
  papierbasis
  gedrukte alkaline batterij
  NFC communicatie
Download in de Android app store: NHS3100 temperature logger

## Slide 19: Capaciteit

## Slide 20: Doelstelling
Ontwerp een capaciteitssensor
  voor -40oC tot 85oC
  met <50 aF resolutie voor relatieve metingen
  die 2 jaar kan meten op 10 mAh batterij (meting om de 15 minuten)
  zonder complexe kalibratie voor massaproductie (108 tot 109 stuks/jaar)
Toepassingen
  Meting van relatieve vochtigheid
  Meting van nanopartikels
  Meting van vloeistofniveau
  Drukmeting

## Slide 21: Capaciteit
meettoestel
Meet lading
Meet spanning
Meet gedrag (integrator)
+ruis
+ruis
+ruis
+ruis

## Slide 22: Thermische ruis en capaciteit
Thermische ruis vertaalt zich als een verandering van lading op een capaciteit volgens
Limiet voor ruis-vrije resolutie (in ons geval bij 0.9V)
Overbemonstering leidt tot 16 bit / 21 aF resolutie op 1 pF
Cap (fF) | Q © | Aantal electronen | √kTC in e- |  | Ruis-vrije resolutie (bits) |  | ruisniveau (aF) | 
 |  |  | 25C | 85C | 25C | 85C | 25C | 85C
1 | 9E-16 | 5.594E+03 | 12.6 | 13.8 | 8.8 | 8.7 | 2 | 2
10 | 9E-15 | 5.594E+04 | 39.9 | 43.7 | 10.5 | 10.3 | 7 | 8
100 | 9E-14 | 5.594E+05 | 126.1 | 138.2 | 12.1 | 12.0 | 23 | 25
200 | 1.8E-13 | 1.119E+06 | 178.3 | 195.4 | 12.6 | 12.5 | 32 | 35
500 | 4.5E-13 | 2.797E+06 | 282.0 | 309.0 | 13.3 | 13.1 | 50 | 55
1000 | 9E-13 | 5.594E+06 | 398.8 | 437.0 | 13.8 | 13.6 | 71 | 78
2000 | 1.8E-12 | 1.119E+07 | 563.9 | 618.1 | 14.3 | 14.1 | 101 | 110
3000 | 2.7E-12 | 1.678E+07 | 690.7 | 757.0 | 14.6 | 14.4 | 123 | 135
4000 | 3.6E-12 | 2.237E+07 | 797.5 | 874.1 | 14.8 | 14.6 | 143 | 156
5000 | 4.5E-12 | 2.797E+07 | 891.6 | 977.2 | 14.9 | 14.8 | 159 | 175

## Slide 23: Het circuit
3e orde delta sigma converter
Output bit density

## Slide 24: Instellingen
Resolutie
  8 tot 16 bit
  Conversietijd hangt af van de resolutie
Dynamisch bereik
  400fF, 800fF, 1pF
Offset
  100fF tot 4000fF in stappen van 100 fF
We kunnen hierdoor meten tussen 100fF en 5000fF

## Slide 25: Dynamisch bereik
We meten capaciteiten in het bereik [Coffset-Crange, Coffset+Crange].
De gemeten waarde µ is [0,1].
2 x Cdyn

## Slide 26: De NHS3153

## Slide 27: Kalibratie
Niet mogelijk om externe referentie te gebruiken
  Kleine absolute waarde van te meten capaciteit
    Afwijkingen door PCB zijn significant
  Grote gevoeldigheid
    Invloed van vochtigheid op PCB (FR4)
    Invloed van temperatuur op externe referentie
Maak het systeem intern consistent
  Voor een vaste te meten capaciteit moet elke combinatie van dynamisch bereik en offset hetzelfde resultaat leveren
  Gebruik een testalgoritme dat elke combinatie meet en kalibratiewaarden wegschrijft in EEPROM
Chip is voorzien van een set referentie capaciteiten
  100fF, 200fF, 400fF, 600fF, 1200fF, 1800fF
  Voldoende om 100fF tot 5000fF te kalibreren in stappen van 100fF

## Slide 28: Kalibratie offset caps
Meet een vaste “referentie” capaciteit met elke offset cap
Waarde zou constant moeten zijn
Afwijking volgt uit parasitaire verstoring
Hou de afwijking bij voor wiskundige correctie achteraf

## Slide 29: Kalibratie dynamisch bereik
2 x Crange

## Slide 30: Ruisvloer meting
Meet constante situatie
Bepaal gemiddelde en standaardafwijking
1 LSB = 15 aF
Voorbeeld van gemeten ruisvloer bij verschillende resoluties:
Resolutie (bits) | Gemiddelde (fF) | Standaard deviatie (aF) | Quantizatieruis | 
 |  |  | 1 LSB lager | 1 LSB hoger
16 | 1250.993 | 17 | 1250.964 | 1250.995
15 | 1250.977 | 27 | 1250.964 | 1251.025
14 | 1250.937 | 55 | 1250.903 | 1251.025
13 | 1250.863 | 115 | 1250.781 | 1251.025

## Slide 31: Toepassingen
Variabelen die capaciteit beïnvloeden
  Verandering in afmetingen
  Verandering in overlap tussen platen
  Verandering van permittiviteit
Toepassingen
  Verplaatsing
  Vloeistofniveau
  Invloed van vochtigheid op permittiviteit van een material
Voorbeelden
  Meten van nanopartikels: “electronic lateral flow”

## Slide 32: Meten van nanopartikels
“Lateral Flow Test”
  Lateral flow immunochromatographic assay
  Optische observatie van de binding van gefunctionaliseerde Au nanopartikels aan antilichamen
  Voorbeeld: zwangerschapstest
Elektronische meting is gewenst
  Kwantitatieve resultaten
  Waarneming van lage concentraties die geen zichtbare verkleuring geven
Enorm veel toepassingen bij mens en dier

## Slide 33: Time-lapse opname
25x speed (1s in movie = 25s in real life)

## Slide 34: Capaciteit & gereflecteerd optisch signaal
* Optisch signal geintegreerd over dezelfde oppervlakte als de capacitieve probe
Linkse electrode
Rechtse electrode

## Slide 35: Overeenkomst tussen capacitief and optisch signaal

## Slide 36: Aanraking van textiel-sensor
touch
approach
30, 20, 10, 5, 2 cm
10x touch

## Slide 37: Besluit

## Slide 38: Besluit
Temperatuur
  Principe gekend uit vaste-stof fysica
  Kalibratie noodzakelijk
  Validatie moeilijker dan het lijkt
Capaciteit
  Hoge resolutie is mogelijk ondanks thermische ruis
  Relatieve kalibratie
  Maar: je meet niet altijd wat je denkt te meten!