## Slide 1: “Line of sight” techniek voor het observeren en controleren van magnetische instabiliteiten in een kernfusie reactor.
Pieter Nuij NTS - TU/e
Hennen, de Baar, Westerhof, Oosterbeek

## Slide 2: Inhoud
Kernfusie
Opsluiting van het fusie plasma
Magnetische instabiliteiten
Observeren en controleren van magnetische eilanden
Realisatie van de meet- en regelsystemen
Metingen

## Slide 3: Kernfusie
  Samensmelten van deeltjes in een plasma
  Nodig: hoge temperatuur (~ 200 miljoen K), druk en energie opsluitingtijd.
  Opbrengst: 17.6 MeV vrijgekomen energie per reactie

## Slide 4: Lawson criterion
Zelf onderhoudende deuterium - tritium fusiereactie als:
    nτeT > 5x1021 [keVs/m3]
n = plasma dichtheid (aantal deeltjes/m3)
τe= energie opsluitingtijd (thermische isolatie v/h plasma)
T = temperatuur (≈ 20keV = 230 x 106K)

## Slide 5: Plasma opsluiting
Zwaartekracht: sterren 10 – 15 miljoen K
Traagheid: Waterstof bom
Magnetisch: Magnetische spiegel, Stellarator, Tokamak

## Slide 6: Magnetische opsluiting Lineaire geometrie
Ogenschijnlijk eenvoudig maar fundamenteel instabiel
Eindverliezen

## Slide 7: Toroidaal coordinatenstelsel
R: grote straal
r: kleine straal
Φ: toroidale hoek
Θ: poloidale hoek

## Slide 8: Magnetische opsluiting Toriodale geometrie
Complexer maar instabiliteiten lijken beheersbaar.
Buiging en gradiënten in het magnetisch veld → lading scheiding → electrisch veld → deeltjesdrift naar de reactor wand → warmte verlies.
Oplossing: Poloidaal magneetveld aanbrengen
Resultaat: Helisch magneetveld

## Slide 9: Magnetische opsluiting Toriodale geometrie
Stellarator (bijv. Wendelstein 7-X)
Helisch veld maken met externe spoelen

## Slide 10: Magnetische opsluiting Toriodale geometrie
  Tokamak
  Helisch veld maken met externe spoelen en plasma stroom
    Toroidaal magneetveld met externe spoelen
    Poloidaal magneetveld door geïnduceerde stroom in plasma

## Slide 11: Magnetische eilanden in tokamak plasma’s
Helische structuur gevoelig voor instabiliteiten
Veiligheidsfactor q = verhouding tussen toroidale windingen en poloidale windingen voor een vlak met een constant magnetisch veld.
Verschillende vlakken hebben verschillend waardes voor q.
In vlakken met qQ zijn instabiliteiten waarschijnlijk

## Slide 12: Magnetische eilanden in tokamak plasma’s
In werkelijkheid: Vorming van magnetische eilanden
Veldlijnen op aangenzende fluxoppervlakken recombineren t.g.v. verstoringen in de stroomdichtheidprofielen.
(radiaal transport)
Ideale magnetische topologie:
Magnetische veldlijnen liggen op geneste fluxoppervlakken
(constante plasma eigenschappen over de oppervlakken, geen radiaal transport)

## Slide 13: Magnetische eilanden in tokamak plasma’s
Magnetische eilanden verminderen de energie opsluiting en kunnen plasma disrupties veroorzaken.
magnetisch eiland
Afvlakking van het electronen temperatuur profiel

## Slide 14: De uitdaging
Het gedrag van de magnetische eilanden beheersbaar maken door de breedte te regelen.
Daardoor herstel van de lokale magnetische topologie.
Regelen van een instabiel systeem

## Slide 15: De uitdaging
Eiland stabiliseren in het instabiele evenwichtspunt, als het nog klein is.
Daardoor blijft het “zichtbaar” en dus regelbaar.

## Slide 16: De oplossing
Microgolven gebruiken om het plasma lokaal te verhitten
Electron Cyclotron Emissie diagnostiek om het eiland te detecteren en localiseren
Kantelspiegel om het eiland te volgen
Fase vergrendelde lus om de microgolfbron te moduleren
Alleen mogelijk als eiland detectie en vermogensdepositie langs dezelfde zichtlijn: line of sight principe
Regelen van de lokale magnetische topologie d.m.v Electron Cyclotron Resonance Heating

## Slide 17: Eiland stabiliseren
Eiland detecteren → ECE diagnostiek
Eiland localiseren → FPGA
Eiland volgen → Launcher + meet- en regelsyteem
Eiland stabiliseren → Gyrotron + meet- en regelsysteem

## Slide 18: Eiland detecteren ECE diagnostiek
Eiland detecteren → ECE diagnostiek
ECE straling
Plasma met
magnetisch
eiland
ECE
Diagnostiek
6 Te
metingen

## Slide 19: Eiland detecteren ECE diagnostiek
Electron Cyclotron Emissie (ECE)
Geladen deeltjes (electronen) gevangen in een magnetisch veld gyreren om de veldlijnen en zenden energie uit met een frequentie fce:
e = electron lading
me = electron massa
B = magnetische veldsterkte
fce ~ 28 GHz / Tesla → Microgolven

## Slide 20: Eiland detecteren ECE diagnostiek
ECE frequentie is rechtevenredig met de lokale magnetische veldsterkte.
Lokale magnetische veldsterkte in tokamak is evenredig met 1/R.
ECE intensiteit is evenredig met de electronen temperatuur en onafhankelijk van andere plasma parameters.
ECE dus bruikbaar om het radiële temperatuurprofiel van het plasma te meten.
Variaties in temperatuur op vaste locatie duiden op eiland.
Electron Cyclotron Emissie

## Slide 21: Eiland detecteren ECE diagnostiek
Radiometer
ruis temperatuur ~ 1 eV

## Slide 22: Eiland detecteren ECE diagnostiek
Fluctuatie in temperatuur duiden op eiland
ECE antenne

## Slide 23: Eiland localiseren Algorithme in FPGA
Eiland localiseren → algorithme in FPGA
ECE straling
Plasma met
magnetisch
eiland
Eiland
localiseren
ECE
Diagnostiek
ECE freq. en fase eiland voor elevatie hoek θ
6 Te
metingen

## Slide 24: Eiland localiseren Algorithme in FPGA
Eiland
locatie rs
180°fase verschil
ECE antenne
ECE Frequentie en fase van eiland zijn dus te meten

## Slide 25: Eiland localiseren Algorithme in FPGA
Launcherhoek θ bepaalt met welke ECE frequentie het eiland straalt als het “in beeld” is.
θ voor interceptie eiland op 140GHz koorde als ECE fasesprong tussen kanaal 3 en 4

## Slide 26: Eiland localiseren Algorithme in FPGA
2/1 magnetisch eiland gelocaliseerd uit ECE data tijdens een launcher scan

## Slide 27: Eiland localiseren Algorithme in FPGA
Algorithme draait op FPGA met 100 kHz bemonstering frequentie:
1. Verwijder lopend gemiddelde (over 256 data punten ~ 2.56 ms)
2. Normaliseer en correlleer door vermenigvuldigen van alle mogelijke kanaalparen
3. Bereken lopende som over 200 data punten
4. Zoek kanaalparen met correlatie negatiever dan grenswaarde

## Slide 28: Eiland localiseren Algorithme in FPGA
5. Defineer frequentie schatting matrix
6. Vermenigvuldig met de gemiddelde ECE frequentie van corresponderende kanaalparen
7. Gewogen gemiddelde over 15 mogelijke kanaalpaar combinaties
Resultaat: fEC, tearing mode
Schatting van de eilandpositie in het ECE spectrum voor een gegeven launcher orientatie θ.

## Slide 29: Eiland volgen
Eiland volgen → Launcher + meet- en regelsyteem
ECE straling
Wenswaarde
ECE freq. eiland
Plasma met
magnetisch
eiland
Eiland
localiseren
ECE
Diagnostiek
Launcher
Regelaar
θ
θref
ECE freq. en fase eiland voor elevatie hoek θ
6 Te
metingen

## Slide 30: Eiland volgen Systeem eisen
Launcher elevatiehoek θ moet zo geregeld worden dat het eiland “in beeld blijft” met een ECE frequentie van 140GHz.
Met nauwkeurigheid < 1cm.
Eiland positie varieert ≈ ± 5cm in radiële richting.
Launcher elevatie varieert dan ≈ ± 7º

## Slide 31: Eiland volgen Launcher eisen
Minimaal 10° in 100 ms
Nauwkeurigheid 0,15°
Wrijving en hysterese
Magnetische stoorkrachten
Gesloten lus positie regeling nodig

## Slide 32: Eiland volgen Systeem ontwerp
Buitenlus voor launcher setpoint generatie
Binnenlus voor launcher positie regeling

## Slide 33: Eiland volgen Systeem ontwerp
Eiland
localiseren:
100 kHz DAQ
clock rate identificatie algorithme FPGA 16 µs

## Slide 34: Eiland volgen Systeem ontwerp
- Minimaliseer fout: e = 140GHz - fEC, magn. eiland
- Ceiland (s) = PI regelaar + laagdoorlaatfilter

## Slide 35: Eiland volgen Systeem ontwerp
Launcher regellus:
sample rate in FPGA: 5 kHz, bandbreedte: 12 Hz

## Slide 36: Eiland volgen Systeem ontwerp
Launcher regellus
  Clauncher(s) PID regelaar + lead/lag + laagdoorlaatfilter
  Feed-forward voor wrijvingscompensatie
  Respons θ ± 30° in 100 ms
  Max. steady-state positie error: 0.6°
  Bandbreedte: 12 Hz

## Slide 37: Eiland volgen
Thanks for your attention !

## Slide 38: Eiland stabiliseren
Eiland stabiliseren → Gyrotron sturen
ECE straling
Wenswaarde
ECE freq. eiland
Plasma met
magnetisch
eiland
Eiland
localiseren
ECE
Diagnostiek
Launcher
Gyrotron
Regelaar
θ
PECRH
θref
Pref
ECE freq. en fase eiland voor elevatie hoek θ
6 Te
metingen

## Slide 39: Eiland stabiliseren ECRH
Electron Cyclotron Resonance Heating (ECRH)
Resonante interactie van microgolven met de beweging van electronen langs magnetische veldlijnen
Invers ECE proces
Lokale beïnvloeding het temperatuur- en stroomdichtheidsprofiel in het plasma
Daardoor herstel van de magnetische topologie

## Slide 40: Eiland stabiliseren ECRH
Electron Cyclotron Resonance Heating (ECRH)
Microgolven opwekken met gyrotron
Gyratie frequentie evenredig met sterkte B veld
B veld omgekeerd evenredig met R
Plaats van de vermogensdepositie daardoor op cm precies te bepalen

## Slide 41: Eiland stabiliseren ECRH installatie
ECRH: Installatie (TEXTOR exp.)
Motor
Kathode
IF
71 kV
34 A
-
+
Super
geleidende
magneet
Pout = 800 kW
(f = 140 GHz)
Cavity
beweegbare spiegel
140 GHz koorde
Anode
Plasma
(Pin ~
2.4 MW)
Gyrotron
Transmissie lijn (ca 30 m)
Tokamak en Launcher

## Slide 42: Eiland stabiliseren Actuator/sensor koppeling
Bestaande oplossing:
Mapping tussen ECRH actuator & ECE diagnostiek berekenen.
Evenwicht reconstructie/schatting + bundel tracking codes in de terugkoppel lus
Nadelen:
- Mapping veroorzaakt fouten in de regellus
- Nauwkeurige calibratie van actuator en sensor orientatie noodzakelijk.
- Gevoelig voor verschillen in brekingsindex van plasma

## Slide 43: Eiland stabiliseren Actuator/sensor koppeling
Bestaande oplossing:
Mapping tussen ECRH actuator & ECE diagnostiek berekenen
Evenwicht reconstructie/schatting + bundel tracking codes in de terugkoppel lus
Verlies van orientatie = Verlies van controle

## Slide 44: Eiland stabiliseren Line of sight principe
Nieuwe oplossing:
Line of sight principe
“Kijken” en “stralen” langs het zelfde pad:
Geen reconstructie algorithmes nodig
Geen rekenvertraging
Geen invloed van brekingsindex verschillen
Geen calibratie nodig

## Slide 45: Eiland stabiliseren Line of sight principe
ECE channels
140 GHz, 1 MW
Gyrotron
Line of sight principe
Voordelen:
Actuator en sensor zijn altijd uitgelijnd (brekingsindexen zijn identiek)
Geen reconstructive algorithmes nodig
Maar één toegangsvenster tot het plasma nodig

## Slide 46: Eiland stabiliseren Line of sight principe
Uitdaging van het line of sight principe:
Scheid nW ECE vermogen in the retourlijn van MW ECRH vermogen in de voorwaartslijn
15 grootte ordes!
Niet in dezelfde richting
Niet met precies dezelfde frequentie
→ Frequentie Selective Directional Coupler

## Slide 47: Eiland stabiliseren Line of sight principe
Frequentie selectieve koppeling (Fabry-Perot principe)
Constructieve interferentie voor uitgezonden gyrotron golven.
Destructieve interferentie voor gereflecteerde gyrotron golven.
Constructieve interferentie van gereflecteerde golven op ECE frequenties
Afstand tussen de ECE kanalen bepaald door plaatdikte.
Afweging ECE resolutie en verliezen t.g.v. plaat absorbtie.
Transmissie
Reflectie
fgyr
fECE
fECE
fECE

## Slide 48: Eiland stabiliseren Line of sight principe
ECRH gereflecteerd en verstrooid: 100W
ECE van plasma ~ 1nW
Verwacht ECE ~ 100 pW
Rest ECRH 50 dB verzwakt door twee diëlectrische platen: ~ 1 mW
140 GHz
800 kW
ECRH van gyrotron

## Slide 49: Eiland stabiliseren Line of sight principe
Test diëlectrische platen:
50 dB onderdrukking van gyrotron component
Groen: gemeten Zwart: berekend
Test notch filter: 100 dB onderdrukking van gyrotron component.

## Slide 50: Eiland stabiliseren Line of sight principe

## Slide 51: Eiland stabiliseren
Eiland stabiliseren → Gyrotron regelen
ECE straling
Wenswaarde
ECRH fase
Wenswaarde
ECE freq. eiland
Plasma met
magnetisch
eiland
Eiland
localiseren
ECE
Diagnostiek
Launcher
Gyrotron
Regelaar
θ
PECRH
θref
Pref
ECE freq. en fase eiland voor elevatie hoek θ
Regelaar
6 Te
metingen

## Slide 52: Eiland stabiliseren Gyrotron regelen
Vaste gyrotron frequentie:
  Launcher met regelbare elevatie vereist voor tracking
O-point energie depositie:
  Regelen van het gyrotron vermogen, gestuurd door O-punt passage.
  Spinfrequentie van het eiland variëert van 100Hz tot 5kHz

## Slide 53: Eiland stabiliseren Gyrotron regelen
ECRH modulatie synchroon met O-punt passage
ECE signaal filteren met Phase Locked Loop
Ingang PLL: Frequentie, fase van eiland met ruis en harmonischen
Uitgang PLL: Blokgolf basis frequentie van eiland, 90º fase verschoven.
PLL bandbreedte 150 Hz, frequentie bereik 300 Hz – 5 kHz

## Slide 54: Eiland stabiliseren Gyrotron regelen
ECRH modulatie synchroon met O-punt passage
Focus op O-point door extra constant faseverschuiving Δφ

## Slide 55: Experimentele resultaten Zoek en onderdruk
θinitial = 5°
Bt = 2.25 T
Ip = 300 kA
Continu ECRH vermogen 200 kW, 1 sec.
m/n = 2/1 mode
Regelaar actief gedurende t = 2-4 sec.
Gyrotron automatisch getriggered
Uitlijning binnen 100 ms na inschakelen regelaar:
e = 140 - fEC, tearing mode < 0.5 GHz
~
Uitlijn nauwkeurigheid < 1 cm

## Slide 56: Experimentele resultaten Volledige onderdrukking
θinitial = 5°
Bt = 2.25 T
Ip = 300 kA
Continu ECRH vermogen 200 kW, t = 3-4 sec.
m/n = 2/1 mode
Regelaar actief gedurende t = 2-5 sec.
Mode onderdrukt op t = 3.085 sec.
Regelaar actief
2/1 mode
onderdrukt

## Slide 57: Experimentele resultaten Tracking experiment
θinitial = 5°
Bt = 2.25-2.35 T
Ip = 300 kA
Geen ECRH
m/n = 2/1 mode
Regelaar actief op t = 2-5 sec.
Uitlijning gehandhaafd gedurende Bt ramp
Regelaar actief

## Slide 58: Experimentele resultaten Tracking experiment
θinitial = 5°
Bt = 2.25-2.15 T
Ip = 300 kA
Continu ECRH vermogen 200 kW, t = 2.3-4.3 sec.
m/n = 2/1 mode
Regelaar actief op t = 2-5 sec.
Uitlijning gehandhaafd gedurende Bt ramp
Regelaar actief

## Slide 59: Experimentele resultaten O-punt depositie
Gyrotron power
θfixed = 10°
Bt = 2.25 T
Ip = 300 kA
ECRH modulatie:
200 kW – 70 kW, t = 2-3 sec.
m/n = 2/1 mode

## Slide 60: Experimentele resultaten O-punt depositie
θfixed = 10°
Bt = 2.25 T
Ip = 300 kA
ECRH modulatie:
200 kW – 70 kW, t = 2-3 sec.
m/n = 2/1 mode
Gyrotron power

## Slide 61: Vragen?
Meer info: B.A. Hennen et al. Plasma Phys. Control. Fusion 52 (2010) 104006 (20pp)
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/0741-3335/52/10/104006/pdf