## Slide 1: Werkgroep Natuurkunde Didactiek 15 December 2018 Norbert van Veen(norbert@cma-science.nl)
Experimenteren met Coach 7

## Slide 2: Even voorstellen
Even voorstellen, inhoud
Experimenten en modellen
Zelf proberen

## Slide 3: Lesmateriaal bij Coach 7
Lesmateriaal is op de website te verkrijgen. Nodig een licentiecode voor Coach 7.

## Slide 4: Mogelijkheden van Coach 7
Sturen en regelen
Gegevens verzamelen
Videometen
Modelleren
Animaties
Analyse en verwerking
Instructie- en voorbeeldactiviteiten meegeleverd!
Synchroon video
Spectrometrie

## Slide 5: Interfaces
Sensor
Interface
Computer
€Sense
€Lab
CoachLab II+
VinciLab
CLAB
PO
VO
(onderbouw)
VO
(bovenbouw)
(werkt ook i.s.m. Casio GR)
Mobiele dataloggers
Wireless Interface BT4 of BT 5 : WiLAB

## Slide 6: Sensoren voor alle vakken
Coach 7 ondersteunt ca. 200 sensoren en sensorkalibraties out-of-the-box

## Slide 7: Lesactiviteiten
Notes: Uitleg over activiteiten, opbouw en af met coach activiteit + resultaat

## Slide 8: In real-time ijken en meten
Demonstratie hardware/software
  Interface
  Draaihoeksensor
  Coach 7

## Slide 9: Data opslaan: metingen doen
Veranderingen van grootheden analyseren
  Tijdgebonden
    x-as: tijd
  Pulsgestuurd
    meetpunt opgeslagen als ingesteld voorval plaatsvindt (als …, dan meting opslaan)
  Handmatig
    meetpunten met de hand invoeren

## Slide 10: Data opslaan: de datatabel
Opslaan van meetgegevens voor latere analyse
  Meerdere runs mogelijk

## Slide 11: Data opslaan: de datatabel
Functionele headers
Meerdere runs
Runs met verschillende namen
Data manipuleren
Variabelen (formules) toevoegen

## Slide 12: Diagram maken, aanpassen, gebruiken

## Slide 13: Diagram maken, aanpassen, gebruiken

## Slide 14: Natuurkunde: Sensoren
Voorbeelden van sensoren voor Natuurkunde:
  Versnellingsensor
  Draaihoeksensor
  Ladingsensor
  Stroomsensoren
  Krachtsensor
  Lichtsensor
  Magnetisch-veldsensor
  Bewegingsdetector
  Lichtsluis met gatenwiel
  Druksensoren
  Stralingsensor
  Geluidsensor
  Temperatuursensor
  Spanningsensor

## Slide 15: Experimenten: Snelheid koelventilator
Bepaal de rotatiesnelheid van koelventilator: Meet de spanning en rotatiefrequentie met een lichtsensor.

## Slide 16: Experimenten: Condensator
Condensator: Metingen vergelijken met model. Opladen en ontladen.

## Slide 17: Experimenten: De slinger
Slinger: Videometen
Formule:

## Slide 18: Experimenten: De slinger
Slinger: Modelleren
Formules:

## Slide 19: Experimenten: Gaswet van Boyle
Boyle: meting (eigenvolume) en model (+van der Waals)
Formule:

## Slide 20: Experimenten: Waterraket
Waterraket: videometen

## Slide 21: Experimenten: Waterraket
Waterraket: videometen -> Water en lucht stuwkracht mee modelleren.
Formules:

## Slide 22: Experimenten: Waterraket
Waterraket: Modelleren: gebaseerd op Peter Nielsen 1999: http://www.ent.ohiou.edu/~et181/rocket/Nielsen_Rocket.pdf

## Slide 23: Experimenten: Slingergolf
Slingergolf: Videometing en model (animatie)
Formules:

## Slide 24: Experimenten: Slingergolf
Slingergolf: Videometing en model (animatie)

## Slide 25: Experimenten: Luchtdruk raket
Raket: Videometing en model

## Slide 26: Experimenten: Gaswet van Boyle
Boyle: modelleren en eigenvolume bepalen met simulatie omgeving.

## Slide 27: Experimenten: Gloeilampje
Gloeilamp: meting (U en I) resulteert in R(T) diagram.
Formule stralingsevenwicht:
e = 0,32 voor wolfraam.

## Slide 28: Experimenten: Gloeilampje
Gloeilamp: modelleren

## Slide 29: Experimenten: inductiespanning
Meten en modelleren
Formules:

## Slide 30: Experimenten: inductiespanning
Meten en modelleren
Formules:

## Slide 31: Spectrofotometrie
Met de spectrometer kunnen concentratie bepalingen, ijklijnen en colorimetrie gedaan worden.
Na

## Slide 32: Spectrometrie
SE-stof voor scheikunde
  Met name als kwantitatieve analysemethode: ijklijnen, concentraties, colorimetrie
CE-stof voor natuurkunde
- Mogelijkheden: Absorptie / emissie spectra van gasontladingslampen fluorescentie -> Quantum mechanica
Biologie - fluorescentie gen - Absorptiespectrum van Chlorofyl

## Slide 33: Experimenten: Constante van Planck
Meten en helling van E tegen f -> h
Formules:

## Slide 34: Experimenten: Constante van Planck
Meten en helling van E tegen f -> h
Formules:

## Slide 35: Experimenten: Emissiespectrum
Meten van spectraallijnen
Voorbeeld meting

## Slide 36: Bedankt voor uw aandacht! norbert@cma-science.nl
Experimenteren

## Slide 37: Nascholing
Cursussen
  Werken met Coach 7
    Basiscursus
    Verdiepingscursus voor uw vakgebied
  Modelleren in Coach 7
  Robotica: LEGO EV3
Maatwerk bij u op school
  Inhoud gebaseerd op uw leervraag, beta-breed.
    Bv. modelleren in de beta-vakken
    Gebruik Coach
    Implementatie ICT-practica in curriculum.